## Slide 1: Computer Network

## Slide 3
ISP A
ISP B
content provider network
regional ISP
mobile network
institutional
network
home
network
IXP
regional ISP
…
to/from customers
peering
to/from backbone
…
…
…
…
POP: point-of-presence

## Slide 4
Network edge
Access network
Network core
mobile network
home
network
institutional
network

## Slide 5
Network edge
Access network
Network core
ISP A
ISP B
content provider network
regional ISP
mobile network
institutional
network
home
network
IXP
regional ISP

## Slide 6: 추가 설명

## Slide 7
Network edge
Access network
Network core
ISP A
ISP B
content provider network
regional ISP
mobile network
institutional
network
home
network
IXP
regional ISP

## Slide 8: Circuit Switching
Call set up 이 필요하고 그 과정에 경로 설정과 경로상의 라우터나 스위치들의 자원할당이 이루어짐
대역폭을 나눌지
사용시간을 나눌지

## Slide 9: Packet Switching
- 자원은 유동적으로 필요할 때 할당
- 메시지를 패킷 단위로 받고, 모든 패킷을 받아 메시지로 만든뒤
다음 목적지로 전송(역시 패킷 단위로 잘라서)
위 과정에서 패킷의 양 > 큐의 버퍼 면 loss가 발생 하며, loss된 패킷을 다시 보내주기 위해 시간이 필요한데 그 시간만큼의 delay가 발생
그 현상을 congestion 라고 함

## Slide 10
ISP A
ISP B
content provider network
regional ISP
mobile network
institutional
network
home
network
IXP
regional ISP
regional ISP
home
network

## Slide 11: 추가 설명
transport
application
physical
link
network
process
소켓

## Slide 12: 추가 설명
Server – Client
Peer to Peer(P2P)

## Slide 13: 추가 설명
transport
application
physical
link
network
process
소켓
transport
application
physical
link
network
process
소켓
인터넷
같은 계층끼리 통신을 함에
메시지의 크기, 규칙, 방식 같은것을 정의 해둔것이
프로토콜
- 의미상으로는 같은 계층 끼리 통신을 하는것

## Slide 14
transport
application
physical
link
network
process
소켓
다른 네트워크 엣지의 같은 계층으로 보내려면
자신의 하위 계층의 기능을 이용해야 한다.
이 과정을 인캡슐레이션 이라고 한다.
반대로 수신측 에서 데이터를 해석하는 것을 디캡슐레이션 이라고 한다.